## Slide 1
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Railway Research Institute, j.s.c.
Zkušenosti a posuzovaní aplikace TSI v podsystému Infrastruktura
Notes: Definici preskočíme

## Slide 2
Prezentace: Zkušenosti a posuzovaní aplikace TSI v podsystému Infrastruktura
Seminář Technické specifikace interoperability železniční infrastruktury a navazující tvorba evropských norem
Ing. Roman Adamek
Praha, 16.10.2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

## Slide 3
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
INTEROPERABILITA – LEGISLATIVA EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění směrnice Komise 2009/131/ES, směrnice Komise 2011/18/EU a směrnice Komise 2013/9/EU
směrnice ES nejsou přímo vykonavatelné, musí se do národního práva implementovat zákony, nařízeními vlády a vyhláškami
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1346/2001/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES a nařízení Rady č. 1791/2006
Notes: Projekt rozvoje interoperability vzniká ze spolupráce členských států ES a z konstruktivního zapojení následujících účastnických stran, které jsou přímo zainteresovány:
- správci infrastruktury
- železniční podniky
- železniční průmysl
Zástupci těchto oblastí mají povinnost dohodnout a definovat Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), tj. technická řešení s cílem zaručit základní požadavky proto, aby se interoperabilní železniční systém stal provozuschopným.

## Slide 4
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
INTEROPERABILITA – LEGISLATIVA EU
Technické specifikace pro interoperabilitu (ss Infrastruktura):
příloha rozhodnutí Komise
2008/163/ES (SRT – bezpečnost v železničních tunelech)
2008/164/ES (PRM – týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace)
2008/217/ES (HS INS – subsystém infrastruktura transevropský vysokorychlostní železniční systém)
2011/275/EU (CR INS – subsystém infrastruktura transevropský konvenční železniční systém)
- znění uvedených TSI jsou upraveny rozhodnutím Komise 2012/464/EU
Notes: TSI jsou již právně přímo vykonavatelné tzn., že pokud jsou TSI přijaty, jsou pro všechny členské státy závazné. Při nejednoznačném výkladu dostává přednost anglický originál

## Slide 5
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
INTEROPERABILITA – LEGISLATIVA ČR
Zákon č. 22/1997 Sb., o výrobcích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů
NV č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost EŽS, ve znění NV č. 371/2007 Sb., NV č. 289/2010 Sb. a NV č. 88/2012 Sb.
Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti EŽS ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb. a vyhlášky č. 326/2011 Sb.
Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do EŽS
Drážní úřad – Metodický pokyn pro uvádění subsystémů transevropského a evropského železničního systému, které jsou součástí železniční dopravní cesty, do provozu (25.7.2011)

## Slide 6: VČERA x DNES
mezinárodní dohody (COTIF, AGC, AGTC, atd.)
mezinárodní pravidla (UIC, RIV, RIC, normy EN)
národní pravidla s/bez vzájemného uznávání
TSI
evropské normy
národní pravidla
Notes: Vývoj a harmonizace legislativy v rámci EU.
TSI usnadňují přechod ze starých integrovaných národních železničních systémů, které vycházely z vnitrostátních pravidel, ke společné evropské železniční oblasti vycházející ze společných pravidel EU.
Potřeba vnitrostátních předpisů bude klesat tak, jak budou připravovány a doplňovány TSI, uzavírány otevřené body a rozšiřována jejich působnost na celou železniční síť EU.
Posuzování tratí mimo TEN-T – aplikace TSI na báze dobrovolnosti. Možnost uplatnění kulatého razítka zatím nebyla autorizačným úředem stanovena – další slide

## Slide 7
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
INTEROPERABILITA - EŽS V ČR
Notes: Oblast působnosti je definována legislativně na železniční tratě zařazené do transevropské železniční sítě (TEN-T). Všechny koridorové tratě a jejich napojení
Zeměpisná oblast působnosti má zásadní vliv na charakter a rozsah posouzení shody. V tomto ohledu lze konstatovat, že přestože již existují některé návrhy, dle aktuálního platného stavu není žádná trať na našem území zařazena do transevropského železničního systému (TEN-T) jako vysokorychlostní. Rozsah posouzení konvenčních tratí závisí na tom, zda jsou tyto dráhy začleněny do TEN-T (tj. jsou uvedeny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES) nebo zda jsou drahami celostátními nacházejícími se mimo TEN‑T
TEN T – uplatnění TSI, výčet tratí ve sdělení MD ČR č. 111/2004 Sb. (červené tratě)
Mimo TEN T – uplatnění postupů dle vyhlášky č. 352/2004 Sb., ostatní celostátní dráhy, které nejsou uvedeny ve sdělení MD ČR (tlusté šedé tratě)
Regionální (zelené tratě) posouzení prozatím nepodléhají, ale je velká pravděpodobnost, že se v důsledku rozšiřování zeměpisné oblasti působnosti směrnice 2008/57/ES v budoucnu začlení do EŽS.
Použitelné požadavky??
Posuzovaní rozsahu rychlou formou
Debo

## Slide 8
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR INF TSI 2011/275/EU
TSI kategorie tratí
TSI kategorie tratí |  | Druh dopravy |  | 
 |  | Osobní doprava (P) | Nákladní doprava (F) | Smíšená doprava (M)
Typ tratě | Nová hlavní trať TEN (IV) | IV-P | IV-F | IV-M
 | Modernizovaná hlavní trať TEN (V) | V-P | V-F | V-M
 | Nová jiná trať TEN (VI) | VI-P | VI-F | VI-M
 | Modernizovaná jiná trať TEN (VII) | VII-P | VII-F | VII-M
Pro každou kategorii dané výkonnostní parametry (např.):
 | Obrys vozidla | Hmotnost na nápravu [t] | Traťová rychlost [km·h-1] | Délka vlaku [m]
V-M | GB | 22,5 | 160 | 600
Notes: Věnovat se budu jenom CR a to INS a PRM
TSI kategorie tratí – jedná se článek 4, CR INF TSI
Členské státy oznámí tuto informaci Komisi ve lhůtě do jednoho roku, od data použitelnosti této TSI – tzn. do 1.6.2012 !!
Komise ve spolupráci s ERA a členskými státy zkoordinuje tuto klasifikaci (kategorizaci), zejména s ohledem na překračování hranic.
Konečnou klasifikaci přezkoumá výbor zřízený směrnicí Rady 96/48/ES a poté jí zveřejní ERA.
Z hlediska posuzování je nutné vědět do jaké TSI kategorie trati daná stavba spadá a to ještě před zahájením posuzování.
Možnost zmírnění požadavků sloupců traťová rychlost a délka vlaku (tzv. měkké požadavky) – specifická místa trati - v náležitě odůvodněných případech (geografické omezení, městská zástavba)
Dále také nemusí být dosaženo kombinace maximální rychlost a zatížení na nápravu (při maximální rychlosti může být povoleno nižší zatížení na nápravu / při maximálním zatížení na nápravu může být povolena nižší rychlost)
Mezní hodnoty stanovené v TSI nemají být považovány za obvyklé projektované hodnoty. Kromě mezí daných TSI, by měly vycházet z hodnot osvědčených v praxi. Na TSI nelze pohlížet jako na směrnice pro projektování jako takové
Z rozdělení trati se odvíjí požadované hodnoty základních parametrů
Řešení nedostatečně parametricky vybavených míst na trati se bude zaobírat i studie: Stanovení priorit implementace interoperability na české železniční síti ve vazbě na podporu z fondů EU v období 2O14 až 2020.

## Slide 9
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR INF TSI 2011/275/EU
Změna: rozhodnutí Komise 2012/464/EU
rozhodnutí Komise ze dne 23. 7. 2012, kterým se mění také TSI týkající se infrastruktury (2011/275/EU, 2008/164/ES)
Účinné od 24.1.2013
Zrušení přílohy D a všech bodů TSI CR INS týkajících se registru infrastruktury
registr infrastruktury nově sestavován dle rozhodnutí Komise 2011/633/EU
Registr infrastruktury
vytvoření neveřejné evropské databáze pro přístup k technickým údajům národního železničního systému
pro potřeby železničních dopravců a správců infrastruktury
Notes: V budoucnu se předpokládá vytvoření virtuálního evropského registru infrastruktury, který budou spravovat a aktualizovat členské státy za dohledu Evropské agentury pro železnici (ERA). Tento registr infrastruktury nebude veřejný, bude sloužit výhradně potřebám železničních dopravců a správců infrastruktury.
Co dělá NOBO?

## Slide 10
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR INF TSI 2011/275/EU
Návrh nových TSI Infrastruktura (INF TSI)
- Spojení dvou současných infrastrukturních TSI
  konvenčního 2011/275/EU
  vysokorychlostního 2008/217/ES
- Technická oblast působnosti
  subsystém infrastruktura
  část subsystému údržba
  bude pokrývat rozchody koleje 1435 mm, 1520 mm, 1600 mm a1668 mm
  hluk a vibrace – nebudou součástí INF TSI
- Geografická oblast působnosti
  vysokorychlostní síť
  konvenční síť
  ostatní části unijní sítě
  nepokrývají tratě dle článku 1, odstavec 3, směrnice 2008/57/ES
Notes:   (tramvaje, metro, tratě funkčně oddělené od ostatní , soukromé tratě, historické a turistické tratě)

## Slide 11
08/57-ST26 | Version EN01
RISC 68 | Origin EN
01.10.2013 | Status: NA
Railway Interoperability and Safety Committee
Working document
Draft Commission Regulation on the technical specifications for interoperability relating to the
‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union
.
This document is submitted for exchange of views to the Committee established in accordance
with Article 29(1) of Directive 2008/57/EC.
It is based on the recommendation of the European Railway Agency ERA/REC/10-2012/INT of 21 December 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

## Slide 12: Nové požadavky na výkonnostní parametry
Kód trati – osobní doprava | Obrys vozidla | Zatížení na nápravu [t] | Traťová rychlost [km/h] | Užitná délka nástupiště [m]
P1 | GC | 17,0 | 250-350 | 400
P2 | GB | 20,0 | 200-250 | 200-400
P3 | DE3 | 22,5 | 120-200 | 200-400
P4 | GB | 22,5 | 120-200 | 200-400
P5 | GA | 20,0 | 80-120 | 50-200
P6 | G1 | 12,0 | není požadavek | není požadavek
P1520 | S | 22,5 | 80-160 | 35-400
Kód trati – nákladní doprava | Obrys vozidla | Zatížení na nápravu [t] | Traťová rychlost [km/h] | Délka vlaku [m]
F1 | GC | 22,5 | 100-120 | 740-1050
F2 | GB | 22,5 | 100-120 | 600-1050
F3 | GA | 20,0 | 60-100 | 500-1050
F4 | G1 | 18,0 | není požadavek | není požadavek
F1520 | S | 25,0 | 50-120 | 1050
Notes: Uvažované výkonnostní parametry uváděné v tabulce 1, je možné pracovně rozdělit na „tvrdé“ a „měkké“, obdobně jako je tomu v současných TSI CR INS. Tzv. tvrdé požadavky budou požadavky minimálními (obrys vozidla, hmotnost na nápravu), zatímco u tzv. měkkých požadavků bude možné udělit výjimku v souladu se směrnicí o interoperabilitě 2008/57/ES (traťová rychlost, užitná délka nástupiště a délka vlaku). O tuto výjimku dokonce nebude nutné žádat vůbec. V tomto případě však musí být notifikované osobě poskytnuto podrobné odůvodnění, proč nebyly požadované výkonnostní parametry dodrženy a toto odůvodnění musí být navíc notifikovanou osobou akceptováno. Uvedené řešení bude možné aplikovat pouze na specifická místa na trati, u kterých vyvstanou jistá geografická či urbanistická lokální omezení. Rovněž nebude muset být dosaženo kombinace maximální traťové rychlosti a zatížení na nápravu. Bude povoleno nižší zatížení při maximální rychlosti a naopak, menší rychlost, než je traťová, při maximálním zatížení na nápravu. Kódy trati bude možné v případě smíšených tratí kombinovat, např. P3 F2. Pro osobní dopravu pak budou vyžadovány odlišné výkonnostní parametry, než pro dopravu nákladní, byť se bude jednat o stejnou železniční trať. Kategorie P1520, resp. kategorie F1520 jsou určeny pro tratě s širokým rozchodem 1520 mm.

## Slide 13: Nové požadavky na osovou vzdálenost kolejí
Max. povolená rychlost [km/h] | Min. osová vzdálenost pro rozchod 1435 mm [m] | Max. povolená rychlost [km/h] | Min. osová vzdálenost pro rozchod 1520 mm [m]
160 < v ≤ 200 | 3,80 | v ≤ 160 | 4,10
200 < v ≤ 250 | 4,00 | 160 < v ≤ 200 | 4,30
250 < v ≤ 300 | 4,20 | 200 < v ≤ 250 | 4,50
v > 300 | 4,50 | v > 250 | 4,70
Notes: V tabulce 2 jsou uvedeny požadované minimální osové vzdálenosti kolejí. Největší změnou oproti stávajícím TSI je implicitně vyjádřený požadavek pro tratě s rychlostí do 230 km/h. Tímto dojde k zjednodušení kontroly, neboť již nebude vyžadován výpočet minimální osové vzdálenosti na základě kinematických obrysů dvou míjejících se vozidel.

## Slide 14: Nové požadavky na maximální převýšení koleje
Konstrukce železničního svršku | Nákladní a smíšená doprava [mm] | Osobní doprava [mm]
Trať se štěrkovým ložem | 160 | 180
Trať bez štěrkového lože | 170 | 180
Trať s rozchodem 1520 mm | 150 | 
Notes: Při určování požadavku na maximální převýšení v běžné koleji (tabulka 3) došlo k zohlednění vlivu konstrukcí bez kolejového lože (pevná jízdní dráha).

## Slide 15: Nové požadavky na maximální nedostatek převýšení koleje
Max. povolená rychlost [km/h] | v ≤ 160 | 160 < v ≤ 300 | v > 300
Kolejová vozidla vyhovující TSI LOC&PAS | 153 mm |  | 100 mm
Kolejová vozidla vyhovující TSI WAG | 130 mm | - | -
Kolejová vozidla pro rozchod 1520 mm | 115 mm (platí pro rychlosti až 200 km/h) | - | -
Notes: Požadavky na maximální nedostatek převýšení koleje uvedené v tabulce 4 neplatí pro vozidla umožňující vyrovnání nedostatku převýšení, kdy maximální nedostatek převýšení je dán konstrukčními možnostmi takového vozidla.

## Slide 16: Nové požadavky na profil hlavy kolejnice
1 temeno kolejnice
2 tečný bod
3 příčný úklon hlavy kolejnice
4 svislá osa hlavy kolejnice
5 pojížděná hrana kolejnice
Notes: Profil hlavy kolejnice (obrázek 1) se oproti stávající TSI CR INS liší ve svislé vzdálenosti temene kolejnice od tečného bodu, kde se požadavek na minimální hodnotu zvýšil z 15 mm na 20 mm. Další změnou je požadavek na maximální horizontální vzdálenost temene kolejnice od tečného bodu. Nově bude možné tuto vzdálenost navrhovat v rozmezí 31 ÷ 37,5 mm.
Nově je vyžadováno užití výhybek s pohyblivými hroty srdcovky v koleji s jízdní rychlostí nad 250 km/h. Původním požadavkem TSI HS INS bylo použití výhybek takovéto konstrukce až při rychlostech vyšších nebo rovných 280 km/h.

## Slide 17
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
PRM – „Persons with reduced mobility“
OOSPO – „Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“
Notes: Velké procento chyb na stavbě se dělá v této oblasti
Cíle: zajištění důstojného a bezpečného cestování po železnici všem kategoriím osob s omezenou schopností pohybu a orientace
je třeba přijmout opatření k omezení nebezpečí, kterému jsou vystaveny osoby zejména ve stanicích, jimiž projíždějí vlaky.
zařízení infrastruktury, k nimž má veřejnost přístup, musí být navržena a postavena tak, aby se omezilo veškeré ohrožení bezpečnosti osob (stabilita, požár, přístup, evakuace, nástupiště atd.)
"Osobami s omezenou schopností pohybu a orientace" (OOSPO) se rozumí všechny osoby, pro něž je obtížné používat vlaky nebo související infrastrukturu ne jen vozíčkáři
Zahrnuje následující kategorie:
- Uživatelé vozíku pro invalidy (osoby, které v důsledku zdravotního stavu nebo invalidity používají pro svou pohyblivost vozík pro invalidy)
- osob s poškozením končetin,
- osob s ambulantními potížemi,
- osob s dětmi,
- osob s těžkými nebo neskladnými zavazadly,
- osob vyššího věku,
- těhotných žen,
- osob s poruchami zraku,
- nevidomých osob,
- osoby s poruchami sluchu když cestují s manželkami
- osob s poruchami komunikace (znamená osoby, pro které je obtížné komunikovat nebo porozumět psané nebo mluvené řeči, včetně cizinců bez znalosti místního jazyka, osob s komunikačními problémy, osob se smyslovými, psychologickými a intelektovými poruchami),
- osob malého vzrůstu (včetně dětí).
Avšak mezi OOSPO nepatří osoby závislé na alkoholu nebo drogách (lécích), není-li tato závislost dána léčbou.
Přeprava nadměrně velkých předmětů (například jízdních kol a neskladných zavazadel) nespadá do oblasti působnosti této TSI. Tyto jsou předmětem pravidel, bezpečnostních požadavků a obchodních rozhodnutí provozovatele infrastruktury, provozovatelem stanice nebo železničního podniku, ve smyslu přípustné velikosti, hmotnosti a bezpečnostních opatření.

## Slide 18
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: OOSPO v Evropě dle jednotlivých kategorií postižení. Celkem mezi OOSPO řadíme cca 30% obyvatel EU25 + Norska! Data jsou z roku 2004, dnes je ten poměr ještě horší.
Většina lidí si stádiem OOSPO v průběhu svého života projde (předškolní věk, stáří), dokonce ani nemusí mít zdravotní handicap.

## Slide 19
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: 5 minut na středně velkém nádraží (Benešov cca 3000 cestujících/den), kde byly výtahy mimo provoz. Počet OOSPO na jeden vlak je citelný. V případě poruchy výtahu jsou schody výraznou překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Foto 1 – Starší osoby, které téměř všechny se při sestupu se drží za madlo
Foto 2 – Starší osoby se zavazadly
Foto 3 – Cestující s kolem
Základní parametry viz samotné TSI

## Slide 20
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Bezbariérová přístupová cesta
Osoby s omezenou schopností pohybu
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: Vždy se ptáme žadatele když se dělají i malé stavby jestli je ta či oná stavby součástí přístupové cesty na nástupiště.
Tady vidíme osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich profily pro projektování staveb

## Slide 21
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Bezbariérová přístupová cesta
Osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením
- opticky neodrazivý povrch cesty
- hmatová cesta
- přirozená vodicí linie (stěna, podezdívka plotu, vyvýšený obrubník, zábradlí se zarážkou)
- umělá vodicí linie (vodicí linie, signální pás, varovný pás, vodicí linie s funkcí varovného pásu)
- akustické prvky
- orientační modul s trylkem příp. majáček s hlasovou frází
- hmatné štítky
na konci madel
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES

## Slide 22
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Bezbariérová přístupová cesta
Vodicí linie s funkcí varovného pásu:
- šířka 0,4 m, povrch drážky (trapéza nebo sinusovka), na železničním nástupišti odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
NV č. 163/2002 Sb.
Notes:   Každý hmatový prvek je vždy určen zároveň rozměrem i vlastnostmi povrchu a musí být použit jedinečným a nezaměnitelným způsobem!!!
  (vzhledem k celkové orientační situaci je tento hmatový prvek používán k pohybu po nástupišti, překročit vodící linii je možné pouze při nastupování do vlaku)
Nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- ES prohlášení o shodě (dlažební kostky a dlažební desky se spec. hmatovou úpravou pro zrakově postižené)

## Slide 23
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Bezbariérová přístupová cesta
Orientační hmatné štítky
na pravém horním madle při výstupu (sestupu) z podchodu (lávky) na nástupiště
- vnitřní strana madla, hlavou dolů
vnitrostátní norma Braillova písma resp. piktogram šipka a číslo osobní zjištění
Nx Ly Pz
x číslo nástupiště včetně doplňkového označení
y služební číslo koleje situované (po výstupu na nástupiště) po levé ruce
z služební číslo koleje situované (po výstupu na nástupiště) po pravé ruce
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: Pravé madlo z důvodu pravostranného provozu chodců.
Umístění nahoře na lávce není příliš vhodné z hlediska bezpečnosti. ???

## Slide 24
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Bezbariérová přístupová cesta
zarážka pro slepeckou hůl proti přímému kontaktu nevidomého s překážkou
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES

## Slide 25
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Průhledné překážky
- za jistých podmínek může být značení průhledných překážek špatně viditelné
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: Tatáž průhledná překážka. Značení je vidět pouze za určitých podmínek (první foto).
Při určité kombinaci pozadí (stojící vlak) je pruh značek téměř neviditelný, viz druhé foto.
Z toho důvodu se doporučuje volit značky ve dvou dostatečně kontrastních odstínech.

## Slide 26
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Průhledné překážky
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: Informativní příklady řešení značení průhledných překážek.

## Slide 27
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Nábytek a volně stojící zařízení
opora ke stání (opěrný pult)
lavičky (1/3 sedaček s područkami)
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: „anti homeless“ (1/3 sedaček s područkami)

## Slide 28
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Osvětlení
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: Požadavky na osvětlení nejsou v TSI PRM napsány jasně. Je zde použita řada termínů, jejichž definice nemá základ v evropských normách.
Na osvětlení vzniklo RFU 054 Lighting, to však také není zcela dobře (osvětlení parkovišť a přednádražních prostor má splnit evropská nebo vnitrostátní pravidla = EN 13201-2 resp. EN 12464-2, nikoli pevně udanou hodnotu osvětlenosti). Vhodná interpretace požadavků pro osvětlení je uvedena na obrázku modifikovaném z obrázku v RFU.

## Slide 29
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Osvětlení
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
současné požadavky PRM TSI nezajistí optimální viditelnost
pro určení optických podmínek jsou důležité také další parametry: optický kontrast, rovnoměrnost osvětlení, úroveň oslnění, apod.
rovnoměrnost osvětlení
- totožná osvětlenost
- kontrast barev
Notes: Osvětlení schodiště má stejnou osvětlenost. Schodiště napravo je přesto nedostatečně osvětlené, vzhledem k nerovnoměrnosti osvětlení. ???
Hrnečky jsou rovněž osvětleny stejnou osvětleností. Spodní hrnek má však podobnou barvu jako pozadí, proto není vidět.
Revidované TSI by mělo tyto další parametry osvětlení zohlednit. Zároveň budou odstraněny požadavky na jinou barevnou teplotu umělého osvětlení. V aplikační příručce bude uveden odkaz na ISO a EN.

## Slide 30
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na ortopedickém vozíku
Notes: Toto je jeden z nejdůležitějších bodů. Rozhraní infrastruktura – kolejové vozidlo může při nedostatečném řešení znehodnotit investice vynaložené do bezbariérovosti infrastruktury!!!
Současné TSI PRM povoluje mezeru 75 mm horizontálně a 50 mm vertikálně. Teprve při překročení těchto velikostí musí být použito pomocné zařízení.
Mezera je z praktického hlediska nepřípustně veliká. Odborníci napříč Evropou se shodují na rozměrech mezery max. 50 mm horizontálně a 30 mm (25 mm) vertikálně. Takové tolerance však prakticky vylučují přímý nájezd do vozidla bez použití dodatečných úprav (průjezdný průřez dle EN je větší).
Liberizace železnice je problematická v případech, kdy mobilní pomocná zařízení vlastní někdo jiný, než správce infrastruktury nebo provozovatel stanice. V takovém případě však dle TSI PRM musí jednotlivé strany zajistit, aby zařízení pro nastupování se dalo kdykoli použít (tedy i konkurenčními dopravci). V ČR toto zatím vůbec nefunguje, ale chystá se převod plošin na SŽDC.

## Slide 31
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na ortopedickém vozíku
- rampa instalovaná ve vozidle (Dánsko)
Notes: Přístupná doprava – přístup na vozíku ano, ale jedině s pomocí zdravé osoby.
Bezbariérová doprava – samostatný přístup cestujícího na vozíku – základní cíle pro budoucnost, v je ČR v současnosti bezbariérový přístup do železničních vozidel složitý, jednodušší situace je u vozidel MHD.

## Slide 32
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na ortopedickém vozíku
- zdvihací plošina instalovaná ve vozidle (ČR)
Notes: Přístupná doprava – přístup na vozíku ano, ale jedině s pomocí zdravé osoby.
Bezbariérová doprava – samostatný přístup cestujícího na vozíku – základní cíle pro budoucnost, v je ČR v současnosti bezbariérový přístup do železničních vozidel složitý, jednodušší situace je u vozidel MHD.

## Slide 33
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na ortopedickém vozíku
- mobilní zdvihací plošina umístěná ve stanici (ČR)
Notes: Přístupná doprava – přístup na vozíku ano, ale jedině s pomocí zdravé osoby.
Bezbariérová doprava – samostatný přístup cestujícího na vozíku – základní cíle pro budoucnost, v je ČR v současnosti bezbariérový přístup do železničních vozidel složitý, jednodušší situace je u vozidel MHD.

## Slide 34
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje
Výpočet dle EN 15273-3
Součinitel Ttrack: Maximální příčný posun koleje mezi dvěma cykly údržby
Ttrack = 25 mm (doporučená hodnota dle tab. B.1)
Ttrack = 10 mm (používaná hodnota v ČR pro koleje u nástupiště)
Poloměr oblouku | Převýšení koleje | Vzdálenost hrany nástupiště od osy koleje
300 m | 0 mm | 1 682 mm
300 m | 110 mm | 1 694 mm
Poloměr oblouku | Převýšení koleje | Vzdálenost hrany nástupiště od osy koleje
300 m | 0 mm | 1 666 mm
300 m | 110 mm | 1 677 mm
Notes: STAV V ČR: Hodnota součinitele Ttrack má zásadní vliv na výslednou hodnotu vzdálenosti hrany nástupiště od osy koleje. Při doporučené hodnotě 25 mm (viz. tab. B.1, EN 15273-3) se stalo, že v určitých případech (u velmi malých poloměrů nebo u poloměrů 1600 m až 3000 m) byla výsledná minimální vzdálenost hrany od osy koleje vyšší než 1680 mm resp. 1670 mm. Proto byla vydána Změna Z1 (duben 2012) normy 73 6320, kde se mění šířková přirážka z 25 mm na 10 mm u koleje podél nástupiště.

## Slide 35
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/EC
Optický kontrast
Výpočet dle RFU PRM 053
Odrazivost rozptýleného světla
K … optický kontrast [-]
L0 ... odrazivost rozptýleného světla objektu [%]
Lh ... odrazivost rozptýleného světla pozadí [%]
Požadavek PRM TSI: |K| ≥ k * 0,3
k … bezpečnostní součinitel pro měření in-situ
Notes: Pro hodnocení optického kontrastu nejsou definována evropská ani vnitrostátní pravidla. Do doby než se tak stane, vydala skupina pro koordinaci notifikovaných osob NB-RAIL doporučení RFU PRM 053, které popisuje alternativní postupy vedoucí k hodnocení optického kontrastu. Postupy vycházejí ze vztahu K=(L0-Lh)/(L0+Lh), kdy se místo proměnné L0 resp. Lh dosazují typické hodnoty světelné odrazivosti YI získané pro barvy NCS.
NCS Colour System je systém pro definici barevné škály, tedy určitá obdoba u nás známějšího systému RAL. Hodnoty světelné odrazivosti YI odstínů NCS byly získány přesnými metodami v optimálních laboratorních podmínkách.
Ke stanovení kontrastu jednotlivých odstínů škály NCS je zapotřebí následujících dokumentů:
NCS Translation Key NCS – RAL, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 7, 2005
NCS Translation Table Lightness, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 3, 2007
Známe-li označení použitých odstínů barev v systému RAL, můžeme tyto barvy převést pomocí převodních tabulek (NCS Translation Key NCS - RAL) na systém NCS, pro který již známe konkrétní hodnoty odrazivosti světla (viz NCS Translation Table Lightness). Známou hodnotu odrazivosti YI zkoumaného objektu resp. hodnotu YI pozadí či sousední plochy dosadíme do vztahu K=(YI0-YIh)/(YI0+YIh) a vypočítáme kontrast.
U vícebarevných povrchů je potřeba určit odrazivost pro každou barvu zvlášť a odhadnout její procentuální zastoupení v celkové ploše. Výsledná odrazivost vícebarevného povrchu je potom dána součtem procentuálního podílu odrazivostí jednotlivých barev. V případě povrchů, jejichž odstín nebude v NCS přímo definovaný, je zapotřebí zvolit odstín referenční. To stejné platí rovněž u metalických povrchů (vhodné je volit odstíny šedé až stříbrné). Jelikož se uvedený alternativní postup získání optického kontrastu z velké části zakládá na inženýrském odhadu hodnotitele, nemůže se v žádném případě srovnávat s přesným laboratorním měřením. Z těchto důvodů je zaveden bezpečnostní součinitel 1,1, kterým se vynásobí minimální hodnota kontrastu K = 0,3 požadovaná TSI PRM.

## Slide 36
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/EC
Postup:
1) převod odstínů barvy RAL na systém NCS pomocí tabulek NCS Translation Key NCS – RAL, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 7 – odstíny RAL, které nelze přímo převést na NCS jsou nahrazeny odstíny referenčními (nejbližšími skutečnému odstínu)
2) zjištění typických hodnot světelné odrazivosti YI pro převedené odstíny NCS pomocí NCS Translation Table Lightness, Scandinavian Colour Institute AB, Edition3
3) výpočet optického kontrastu ze vztahu
4) vyhodnocení na základě minimální požadované hodnoty, tj. 0,33 pro měření in-situ
Pozn. U vícebarevných povrchů je nutné určit odrazivost pro každou barvu zvlášť a odhadnout její procentuální zastoupení v celkové ploše.
Notes: Pro hodnocení optického kontrastu nejsou definována evropská ani vnitrostátní pravidla. Do doby než se tak stane, vydala skupina pro koordinaci notifikovaných osob NB-RAIL doporučení RFU PRM 053, které popisuje alternativní postupy vedoucí k hodnocení optického kontrastu. Postupy vycházejí ze vztahu K=(L0-Lh)/(L0+Lh), kdy se místo proměnné L0 resp. Lh dosazují typické hodnoty světelné odrazivosti YI získané pro barvy NCS.
NCS Colour System je systém pro definici barevné škály, tedy určitá obdoba u nás známějšího systému RAL. Hodnoty světelné odrazivosti YI odstínů NCS byly získány přesnými metodami v optimálních laboratorních podmínkách.
Ke stanovení kontrastu jednotlivých odstínů škály NCS je zapotřebí následujících dokumentů:
NCS Translation Key NCS – RAL, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 7, 2005
NCS Translation Table Lightness, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 3, 2007
Známe-li označení použitých odstínů barev v systému RAL, můžeme tyto barvy převést pomocí převodních tabulek (NCS Translation Key NCS - RAL) na systém NCS, pro který již známe konkrétní hodnoty odrazivosti světla (viz NCS Translation Table Lightness). Známou hodnotu odrazivosti YI zkoumaného objektu resp. hodnotu YI pozadí či sousední plochy dosadíme do vztahu K=(YI0-YIh)/(YI0+YIh) a vypočítáme kontrast.
U vícebarevných povrchů je potřeba určit odrazivost pro každou barvu zvlášť a odhadnout její procentuální zastoupení v celkové ploše. Výsledná odrazivost vícebarevného povrchu je potom dána součtem procentuálního podílu odrazivostí jednotlivých barev. V případě povrchů, jejichž odstín nebude v NCS přímo definovaný, je zapotřebí zvolit odstín referenční. To stejné platí rovněž u metalických povrchů (vhodné je volit odstíny šedé až stříbrné). Jelikož se uvedený alternativní postup získání optického kontrastu z velké části zakládá na inženýrském odhadu hodnotitele, nemůže se v žádném případě srovnávat s přesným laboratorním měřením. Z těchto důvodů je zaveden bezpečnostní součinitel 1,1, kterým se vynásobí minimální hodnota kontrastu K = 0,3 požadovaná TSI PRM.

## Slide 37
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/EC
Příklad určení optického kontrastu:
schodišťové madlo modrofialový odstín RAL 5000
schodišťová zídka odstín pastelová modrá RAL 5024
1) RAL 5000 ~ S 6020-R80B RAL 5024 ~ S 3030-B
NCS Translation Key NCS - RAL
Notes: Pro hodnocení optického kontrastu nejsou definována evropská ani vnitrostátní pravidla. Do doby než se tak stane, vydala skupina pro koordinaci notifikovaných osob NB-RAIL doporučení RFU PRM 053, které popisuje alternativní postupy vedoucí k hodnocení optického kontrastu. Postupy vycházejí ze vztahu K=(L0-Lh)/(L0+Lh), kdy se místo proměnné L0 resp. Lh dosazují typické hodnoty světelné odrazivosti YI získané pro barvy NCS.
NCS Colour System je systém pro definici barevné škály, tedy určitá obdoba u nás známějšího systému RAL. Hodnoty světelné odrazivosti YI odstínů NCS byly získány přesnými metodami v optimálních laboratorních podmínkách.
Ke stanovení kontrastu jednotlivých odstínů škály NCS je zapotřebí následujících dokumentů:
NCS Translation Key NCS – RAL, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 7, 2005
NCS Translation Table Lightness, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 3, 2007
Známe-li označení použitých odstínů barev v systému RAL, můžeme tyto barvy převést pomocí převodních tabulek (NCS Translation Key NCS - RAL) na systém NCS, pro který již známe konkrétní hodnoty odrazivosti světla (viz NCS Translation Table Lightness). Známou hodnotu odrazivosti YI zkoumaného objektu resp. hodnotu YI pozadí či sousední plochy dosadíme do vztahu K=(YI0-YIh)/(YI0+YIh) a vypočítáme kontrast.
U vícebarevných povrchů je potřeba určit odrazivost pro každou barvu zvlášť a odhadnout její procentuální zastoupení v celkové ploše. Výsledná odrazivost vícebarevného povrchu je potom dána součtem procentuálního podílu odrazivostí jednotlivých barev. V případě povrchů, jejichž odstín nebude v NCS přímo definovaný, je zapotřebí zvolit odstín referenční. To stejné platí rovněž u metalických povrchů (vhodné je volit odstíny šedé až stříbrné). Jelikož se uvedený alternativní postup získání optického kontrastu z velké části zakládá na inženýrském odhadu hodnotitele, nemůže se v žádném případě srovnávat s přesným laboratorním měřením. Z těchto důvodů je zaveden bezpečnostní součinitel 1,1, kterým se vynásobí minimální hodnota kontrastu K = 0,3 požadovaná TSI PRM.

## Slide 38
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/EC
Příklad určení optického kontrastu:
2) S 6020-R80B ~ YI,L0 = 10,51% S 3030-B ~ YI,Lh = 27,36%
NCS Translation Table Lightness
3)
4) … vyhovuje
Notes: Pro hodnocení optického kontrastu nejsou definována evropská ani vnitrostátní pravidla. Do doby než se tak stane, vydala skupina pro koordinaci notifikovaných osob NB-RAIL doporučení RFU PRM 053, které popisuje alternativní postupy vedoucí k hodnocení optického kontrastu. Postupy vycházejí ze vztahu K=(L0-Lh)/(L0+Lh), kdy se místo proměnné L0 resp. Lh dosazují typické hodnoty světelné odrazivosti YI získané pro barvy NCS.
NCS Colour System je systém pro definici barevné škály, tedy určitá obdoba u nás známějšího systému RAL. Hodnoty světelné odrazivosti YI odstínů NCS byly získány přesnými metodami v optimálních laboratorních podmínkách.
Ke stanovení kontrastu jednotlivých odstínů škály NCS je zapotřebí následujících dokumentů:
NCS Translation Key NCS – RAL, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 7, 2005
NCS Translation Table Lightness, Scandinavian Colour Institute AB, Edition 3, 2007
Známe-li označení použitých odstínů barev v systému RAL, můžeme tyto barvy převést pomocí převodních tabulek (NCS Translation Key NCS - RAL) na systém NCS, pro který již známe konkrétní hodnoty odrazivosti světla (viz NCS Translation Table Lightness). Známou hodnotu odrazivosti YI zkoumaného objektu resp. hodnotu YI pozadí či sousední plochy dosadíme do vztahu K=(YI0-YIh)/(YI0+YIh) a vypočítáme kontrast.
U vícebarevných povrchů je potřeba určit odrazivost pro každou barvu zvlášť a odhadnout její procentuální zastoupení v celkové ploše. Výsledná odrazivost vícebarevného povrchu je potom dána součtem procentuálního podílu odrazivostí jednotlivých barev. V případě povrchů, jejichž odstín nebude v NCS přímo definovaný, je zapotřebí zvolit odstín referenční. To stejné platí rovněž u metalických povrchů (vhodné je volit odstíny šedé až stříbrné). Jelikož se uvedený alternativní postup získání optického kontrastu z velké části zakládá na inženýrském odhadu hodnotitele, nemůže se v žádném případě srovnávat s přesným laboratorním měřením. Z těchto důvodů je zaveden bezpečnostní součinitel 1,1, kterým se vynásobí minimální hodnota kontrastu K = 0,3 požadovaná TSI PRM.

## Slide 39
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
CR/HS PRM TSI 2008/164/EC
Značení pro OOSPO
Interpretace na základě názoru ERA/OPI/2011-11/INT
N.4 Mezinárodní označení ortopedického vozíku
N.5 Symbol indukční smyčky
N.6 Symbol volání o pomoc/informace
N.8 Symbol vyhrazeného místa k sezení
Podobné: RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5011, RAL 5013 nebo jejich ekvivalenty v systémech NCS a Pantone
Symbol | Pozadí
Bílá dle ISO 3864-1:2002, kapitoly 11 | RAL 5022 noční modrá
 | NCS S 6030-R70B
 | Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)
 | Nebo podobné
Notes: RAL – německý systém German Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung
NCS – skandinávský systém Scandinavian Colour Institute AB
Pantone – americká společnost
Striktní odkaz v příloze N na jeden odstín modré a bílé je svazující pro mnoho společností, jejichž firemní design je totožný a symboly by tak na skříni vozu apod. splynuly s pozadím.
ISO norma definuje trichromatické souřadnice krajních bodů plochy, která je v diagramu barevné teploty označována jako plocha bílé barvy. Jakýkoli odstín ležící v této oblasti vyhovuje požadavků ISO normy na bílou barvu, jsou-li zároveň dodrženy požadavky na činitele jasu.
Stejné podmínky platí pro zelenou barvu pozadí u symbolu nouzového volání.
Pro tmavě modrou ISO norma využít nelze, protože oblast v diagramu je definovaná jako modrá a má světlejší odstín.
ERA sepsala svůj názor na danou problematiku v dokumentu ERA/OPI/2011-11/INT, jehož závěry lze využívat při posuzování až do následné revize TSI PRM.
V rámci revize bude tato kapitola TSI PRM výrazně benevolentnější.

## Slide 40
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Původní cíle revize TSI
vyřešit „otevřené body“
upravit požadavky tak, aby nebyly navzájem v rozporu
opravit chyby a nejasnosti v textu
přizpůsobit text novým zkušenostem
rozšířit rozsah působnosti TSI
revidovat implementační strategii
Nový přístup k revizi TSI
- Zpráva skupiny CEN M420 = Z analýzy dat vyplynulo, že přístup jednotlivých států k řešení otázky bezbariérového užívání staveb je odlišný, byť si klade přibližně stejné cíle. Transformace požadavků národních standardů do jednotného evropského dokumentu je v důsledku těchto odlišností složitá.
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Revize TSI PRM
Notes: Otevřené body: dosud řešeny na základě technických předpisů členského státu, Evropa moc neví, jak na ně.
Revidované TSI PRM nově zavedou povinnost každého členského státu vytvořit tzv. inventář majetku železniční infrastruktury (stanic a zastávek) s ohledem na zeměpisnou oblast působnosti této TSI. Tento inventář, obsahující aktuální stav vybavení jednotlivých stanic/zastávek ve vztahu k bezbariérové přístupnosti včetně jejich správců a vlastníků, bude sloužit k identifikaci existujících překážek a stane se základní pomůckou při sestavování národního implementačního plánu (NIP)

## Slide 41
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Revize TSI PRM
Nový koncept:
obecné a funkční požadavky
detailně rozepsané pouze ty požadavky, jež jsou specifické pro užívání železnice
Nové PRM TSI | Aplikační příručka
Funkční požadavky | Vnitrostátní pravidla
Obecné požadavky | ISO/FDIS 21542
Specifické požadavky pro železnici | Standardy skupiny WG44
CR/HS PRM TSI 2008/164/ES
Notes: Funkční a obecné požadavky – všechny aspekty, které nesmí být opominuty při návrhu bezbariérového prostředí. Nejsou uváděny požadavky na konkrétní hodnoty.
Specifické požadavky pro železnici – požadavky, které nejsou běžně předmětem problematiky bezbariérového užívání staveb. Specifické požadavky jsou rozvedeny podrobně včetně požadovaných hodnot (šířka dveří, požadavky na mobilní zdvihací plošiny apod.)
Funkční a obecné požadavky mají být řešeny dle vnitrostátních pravidel, pokud existují. Při jejich absenci má být využita norma ISO/FDIS 21542 Building construction – Accessibility and usability of the built environment nebo standardy skupiny WG44 (skupina zabývající se interpretací a kontrolou požadavků současné TSI PRM). Reference na jednotlivé normy budou uvedeny v Application Guide.
Probíhající revize současných TSI CR INS, TSI HS INS, resp. TSI PRM, mají za cíl odstranit neduhy nyní platných dokumentů. Revizemi mají být rovněž upraveny základní parametry tak, aby odpovídaly nejnovějším poznatkům a technickému a sociálnímu pokroku. Prostřednictvím revizí dojde k rozšíření zeměpisné oblasti působnosti v souladu se směrnicí 2008/57/ES, resp. k úpravě implementační strategie.
V současné době je na evropské úrovni prováděna analýza přínosu nově zaváděných opatření ve vztahu ke zvýšeným nákladům z důvodu jejich naplňování. Z důvodu finanční úspory dojde k výraznému omezení počtu parametrů, jež budou kontrolovány ve fázi provedení subsystému. Členské státy tak budou muset prostřednictví stavebních dozorů zajistit, že realizované stavby odpovídají schválené projektové dokumentaci.

## Slide 42
Děkuji za pozornost!
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.
Novodvorská 1968
142 01 Praha 4 - Braník
www.cdvuz.cz