## Slide 1: Zkušenosti AŽD s implementací TSI podsystému řízení a zabezpečení (CCS)
Michal Pavel

## Slide 2: Obsah
Aktuální problémy s implementací Subsetů ETCS
Otázky EMC kompatibility
Otázky specifikací pískovačů
Problémy nejednotných provozních pravidel
Problémy klíčového hospodářství
Nové výzvy v rozvoji systémů spadajících do interoperability

## Slide 3: Aktuální problémy s implementací Subsetů ETCS
Nesrovnalosti či neurčenosti některých komunikačních parametrů:
  pro vzduchovou mezeru on-board – track-side v GSM-R
    chyby či nenavázání přenosu mezi EVC Bombardier s RBC ASTS (přenos RBC AŽD – EVC ASTS v pořádku)
  při komunikaci po on-board systémové sběrnici Profi-bus
    chyby či nenavázání přenosu mezi STMLS a EVC Bombardier (s EVC ASTS v pořádku)

## Slide 4: Otázky a problémy EMC kompatibility
Provoz vozidel s vysokým rušením dynamickou brzdou – vliv na počítače náprav
  Není dokonale vyřešeno v TSI
  Nutností je úplné dodržení požadavků EN 50238
Provoz vozidel s nadměrným rušením trakcí – vliv na kolejové obvody
  Řešení omezením rušení vozidlem i zvýšením odolnosti KO vůči rušení
Provoz vozidel s nedostatečným průměrem kola – vliv na počítače náprav

## Slide 5: Problémy normalizace a kompatibility pískovačů s infrastrukturou
Otázka kompatibility parametrů pískovačů s kolejovými obvody
  Jednodušší postup pro výrobce i provozovatele vozidel je často zvýšení posypu – vede ke zvýšení rizika „zmizení vlaku“
  Pracnějším postupem je předcházení problémům:
    Kontrola vegetace v okolí tratí
    Úklid kolejnic speciálními vozidly
    Školení strojvedoucích pro případy nízké adheze
    Kvalitní údržba písečníků pro udržení hustoty posypu či inovace a výměna písečníků

## Slide 6: Nejednotná provozní pravidla
Nejednotná provozní a projekční pravidla
  Velké množství ne zcela jednoznačných pravidel
  Nesčetné způsoby přechodu z části bez pokrytí ETCS (level STM) do částí s úrovní L1, L2 (později i L3)
    Různé lokální verze, závislé na národním návěstním systému a zvyklostech
    Přibývají s pokrýváním dalších traťových situací a variant
  Řešením je důsledně formální popis pravidel, které bude možné standardním způsobem zařazovat do scénářů projektantů, systémových scénářů (zčásti řešil projekt INESS, připravuje se v dalších projektech)

## Slide 7: Nejednotná provozní pravidla
Nejednotná provozní a projekční pravidla
  Řešením je důsledně formální popis pravidel, které bude možné standardním způsobem zařazovat do scénářů projektantů a systémových scénářů
  zčásti řešil projekt INESS (datové modely popisu infrastruktury – RailML)
  připravuje se v dalších projektech (TEN-T MAP, SHIFT2RAIL)

## Slide 8: Klíčové hospodářství
Klíčové hospodářství – Key Management System (KMS):
  Zatím je specifikováno pouze offline klíčové hospodářství, tj. bez možnosti dálkové výměny klíčů v RBC a hlavně na vozidlech

## Slide 9: Klíčové hospodářství
Klíčové hospodářství offline:
  Vede k nedůsledné obnově klíčů a k růstu rizika překonání kryptografických ochran
  Je důsledkem problémů s interoperabilitou
Klíčové hospodářství online:
  Již existují online systémy, ovšem izolované, nikoli interoperabilní
  Připravuje se jednotné řešení v rámci již zmíněných projektů

## Slide 10: Nové výzvy v interoperabilitě
Cyber security
  Online KMS
  Rozvoj Euroradia
Rozšíření množiny komunikačních a přenosových technologií
  Paketový přenos na komunikačním stacku IP
  Osvojení a specifikace nových rádiových přenosových technologií
Zavedení lokalizace vlaku pomocí GNSS

## Slide 11: Cyber Security
S klíčovým hospodářstvím úzce souvisí již delší domu připomínaný problém ochrany celého systému ERTMS/ETCS vůči kybernetickým útokům:
  Zahrnuto obecně pod pojem Cyber Security
  Čeká nás zvýšení odolnosti přenosového protokolu Euroradio, který přestává vyhovovat již v současným měřítkům
  Spolu s tím musí přijít i zajištění plnohodnotné ochrany všech souvisejících drážních přístupových, bezpečnostních a informačních systémů (připravuje s v SHIFT2RAIL)

## Slide 12: Euroradio
ECS: Euroradio Current Stack

## Slide 13: Euroradio
EDS: Euroradio Dual Stack

## Slide 14: Euroradio
ERT: Euroradio Replacement Technology

## Slide 15: Nové rádiové přenosové systémy
V rámci GSM:
  GPRS
  EDGE
  GSM-3G
TETRA
WiFi/WiMAX
LTE
CEN/CENELEC rozhodně doporučuje při osvojování nových komunikačních technologií nevyvíjet odnože specificky pro železnici!
Pro CCS stačí vyhradit malou část pásma

## Slide 16: Lokalizace vlaku pomocí GNSS
Existující systémy:
  GPS
  GLONASS
  EGNOS
Budoucí systémy:
  Galileo
  BEIDOU

## Slide 17: Lokalizace vlaku pomocí GNSS
Typická architektura lokalizačního systému na bázi GNSS
Projekt 3InSat

## Slide 18: Lokalizace vlaku pomocí GNSS
Lokalizační systém na vozidle
Projekt GRAIL-2

## Slide 19: Přechod na Moving block
Moving block – pohyblivý blok kolem vlaku
Umožní zvýšení hustoty provozu na trati
Projekt 3InSat

## Slide 20: Interoperabilita na vedlejších tratích
Do budoucna je třeba na úrovni zejména SŽDC, případně i Drážního úřadu, věnovat pozornost ochrany investic do naší infrastruktury
  Zejména se musíme snažit zajistit, aby vedlejší a zejména čistě regionální tratě nemusely být povinně vybavovány ERTMS/ETCS
  Levná řešení jako Radioblok RBA-10 a jeho případné další verze je třeba udržet v síti

## Slide 21: Konec přednášky
Konec